| Název výrobku: PULIRAPID |
| --- |
| Datum vyhotovení: 22.2.2000 Datum revize: 1.12. 2005 |
| Identifikace přípravku a výrobce nebo dovozce Identifikace přípravku Obchodní název přípravku: PULIRAPID Další názvy přípravku (synonyma):- Doporučený účel použití: detergent -čisticí prostředek na nerez a tvrdé plochy |
| Identifikace dovozce: Jméno nebo obchodní jméno: MADEL CZ, spol. s r.o. Místo podnikání nebo sídlo: Komenského 278, 664 84 Zastávka Identifikační číslo (IČO): 60725834 |
| Telefon:546429442 | Fax: 546429442 | E-mail: madel@madel.cz |
| Zahraniční výrobce: Jméno nebo obchodní jméno: MADEL SPA Místo podnikání nebo sídlo: Via Evangelista Torricelli 3, 48010 Cotignola, Italie |
| Telefon: 0545/908511 | Fax: 0545/992259 | E-mail: madel@madel.net |
| Informace v případě nehody podává v ČR: Nepřetržitě: telefon 224919293; 224915402; 22491 4575 Toxikologické informační středisko (TIS), Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2; |
| Informace o složení přípravku: Chemická charakteristika přípravku: roztok kyseliny ortofosforečné Přípravek obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v pracovním ovzduší: |
| Chemický název látky | Identifikační čísla | Obsah (%) | Symbol nebezpečnosti R-věty |
| Kyselina ortofosforečná | CAS: 7664-38-2 EEC: 231-633-2 Indexové ES: 015-011-00-6 | 24,7+-0,2 | C R34 |
| Polyetoxylované alkoholy |  | 5-15 | Xn R22, R38,41 |
| Údaje o nebezpečnosti přípravku: Má charakter nebezpečného přípravku ve smyslu zákona č. 434/2005 Sb. Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání přípravku: Je dráždivý pro oči a sliznice.V kontaktu s očima může způsobit těžké leze,v kontaktu s kůži může způsobit podráždění také persistující |
| Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání přípravku: Může být nebezpečný zejména pro vodu. Přípravek není podle zákona č. 434/2005 Sb. klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí. |
| Nejzávažnější nepříznivé účinky z hlediska požárního nebezpečí při používání přípravku: Přípravek není podle zákona č. 434/2005 Sb. klasifikován jako hořlavý ani jako oxidující. |
| Možné nesprávné použití přípravku -nemíchat s Candegginou |
| Pokyny pro první pomoc Všeobecné pokyny: Pokud příznaky jakéhokoliv zasažení vyvolaného kontaktem s výrobkem neodezní po poskytnutí první pomoci nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku. Při bezvědomí nepodávejte nic ústy. Při zástavě dechu zahajte ihned umělé dýchání (z plic do plic). |
| Při nadýchání: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Postižený nesmí chodit. Nenechte jej prochladnout. Přetrvává-li podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. |
| Při styku s kůží: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky rychle opláchnout vlažnou vodou, poté umyjte i mýdlem a dobře opláchněte. Je-li to nutné ostříhat zasažené vousy, vlasy. Poleptanou kůži ošetřete sterilně a vyhledejte lékařskou pomoc. |
| Při zasažení očí: Při násilně otevřených víčkách a nejméně 15 minut vyplachujte čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou a co nejdůkladněji. Nepokoušet se o žádnou neutralizaci. Přiložte sterilní obvaz a vyhledejte lékařskou pomoc. |
| Při požití: Postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí); NIKDY NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. Nepodávat sodu! Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal přípravku nebo etiketu. |
| Další údaje: Stručně příznaky a účinky - okamžité, zpožděné i dlouhodobé vyvolané expozicí: Specifické příznaky nejsou známy. Léčení odpovídá závažnosti a rozsahu poleptání. Údaj o umístění i použití speciálních prostředků pro první pomoc (léků a přístrojů): Speciální prostředky nejsou určeny. Doporučení pro lékařskou první pomoc: Emetika i neutralizace jsou kontraindikovány. |
| Pokyny pro hasební zásah Vhodná hasiva: Pěna, prášek, oxid uhličitý s tím, že se hašení přizpůsobuje požáru v okolí. Přípravek sám je nehořlavý. |
| Nevhodná hasiva (zejména ta, co nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů): Přímý vodní proud. |
| Zvláštní nebezpečí: V přítomnosti kovů dochází k uvolnění hořlavého plynu. |
| Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Při požáru používejte vhodnou ochranu dýchadel (izolační přístroj), popř. celotělovou ochranu. |
| Opatření v případě náhodného úniku: Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Postupujte podle pokynů, obsažených v kapitolách 7 a 8. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. |
| Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Zabraňte proniknutí do povrchových vodotečí i spodních vod. Postupujte podle pokynů, obsažených v kapitole 13. |
| Doporučené metody čištění a zneškodnění: Drobný únik (do 1l) opatrně odstraňte savým materiálem (písek, piliny, křemelina a jiné vhodné absorpční materiály) a shromážděte v uzavřených nádobách k následné likvidaci. Do nádoby nelijte vodu přímo. Možná neutralizace uhličitanem vápenatým. Zbytky spláchněte velkým množstvím vody. Při úniku velkých množství přípravku informujte hasiče popř. jiný místně kompetentní orgán. |
| Další údaje: Po odstranění přípravku umyjte místo velkým množstvím vody. |
| Pokyny pro zacházení a skladování: Pokyny pro zacházení: Opatření pro bezpečné zacházení s přípravkem: Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky podle kapitoly 8. Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví. Další zvláštní požadavky včetně zakázaných nebo doporučených postupů při nakládání s přípravkem: Při ředění, přelévání používejte násavných zařízení. Nevlévejte vodu do kyseliny. Při práci s přípravkem musí být v dosahu odtok vody. Ochrana před požárem nebo výbuchem: Při použití přípravku nekuřte a odstraňte všechny zdroje zapálení. |
| Pokyny pro skladování: Požadavky na skladování přípravku: Pokyny pro bezpečné skladování: Skladujte v originálním balení. Nádoby uchovávejte těsně uzavřené. Otevřené nádoby pečlivě uzavírejte, aby nemohlo dojít k úniku obsahu. Další zvláštní požadavky včetně typu materiálu pro obal: Odolné kyselinám. Požadavky pro společné skladování: Podmínky pro bezpečné skladování: Skladujte v chladných, suchých a dobře větraných prostorách. Chraňte před světlem. Uchovávejte je odděleně od potravin, krmiv, léků. Ochrana před požárem nebo výbuchem: Odpadá. Podmínky pro bezpečné společné skladování: Pokud možno neskladovat společně s alkáliemi. |
| Kontrola expozice a ochrana osob Technická opatření (případně jiná opatření) na omezení expozice osob: Zajistěte dobré větrání popř. místní odsávání, aby nedošlo k překročení nejvyšší přípustné koncentrace. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Při práci dodržujte běžná hygienická opatření, jako při práci s chemickými látkami. Pracujte opatrně zejména při přípravě pracovních roztoků ředěním vodou. |
| Kontrolní parametry (nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší): Přípravek obsahuje látku, pro níž jsou stanoveny následující nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší |
| Chemický název | CAS | Nejvyšší přípustná koncentrace (mg.m-3) |
|  |  | průměrná | mezní |
| Kyselina ortofosforečná | 7664-38-2 | 1 | 3 |
| Osobní ochranné prostředky: Ochrana dýchacích orgánů: Při vzniku par a mlhy nutná ochrana dýchacích cest. Vždy filtr (E2-P3) proti anorganickým kyselinám přesáhne-li koncentrace v pracovním prostředí doporučené hodnoty nebo ve špatně větratelném prostředí. Ochrana očí: Ochranné brýle nebo obličejový štít (podle charakteru vykonávané práce). Ochrana rukou: Ochranné rukavice proti kyselinám. Ochrana celého těla: Pracovní oděv (podle charakteru vykonávané práce), pracovní obuv z PVC nebo kaučuku. |
| Další údaje včetně všeobecných hygienických opatření: Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci s chemickými látkami a zejména zabraňte požití a styku s očima a s pokožkou. Tj. zejména při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Zašpiněné a potřísněné části oděvu svlékněte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Pokožku ošetřete vhodnými reparačními prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. |
| Fyzikální a chemické vlastnosti Skupenství (při 20°C): Kapalina. |
| Barva: Modrá. |
| Zápach (vůně): Příjemná,čerstvá |
| Hodnota pH (při °C) | 1 |
| Teplota (rozmezí teplot ) tání (°C): méně jak 0 |
| Teplota (rozmezí teplot) varu (°C): více jak 100 |
| Bod vzplanutí ( °C): není hořlavý |
| Hořlavost: Nehořlavý | Bod hoření ( °C): | Teplota vznícení (°C): |
| Samozápalnost (pyroforické vlastnosti): Přípravek není samozápalný. |
| Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): | dolní mez (% obj.):. |
| Oxidační vlastnosti: Nestanoveny. |
| Tenze par (při 20°C): více jak 1 |
| Hustota (při °C): 1,14 |
| Rozpustnost (při °C): |
| ve vodě: neomezená | v tucích ne |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Nestanoven. |
| Další údaje (např. viskozita, index lomu): |
| Stabilita a reaktivita Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: Přípravek je za normální teploty, tlaku a způsobu použití stabilní. |
| Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Nemísit s jinými přípravky, zabránit styku s kovy (Zn,Al )-může se vytvořit hořlavý vodík. |
| Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku: Nesměšovat s koncentrovanými zásadami (vývoj tepla) - acetáty, alkoholy, hydroxid amonný, fluoridy, manganistan draselný,chlornanem,nitráty,chloráty,org. peroxidy apod. |
| Nebezpečné rozkladné produkty: Potřeba stabilizátoru v přípravku: Odpadá. Možnost nebezpečné exotermní reakce: Význam změny fyzikálních vlastností pro stabilitu a bezpečnost přípravku: Nebezpečné rozkladné produkty při styku přípravku a vodou: Při styku s vodou uvolňuje teplo. |
| Toxikologické informace o přípravku (případně složkách přípravku): Akutní toxicita komponent: kyselina orthophoforečná polyetoxylovaný alkohol |
| LD50, dermálně, králík (mg.kg-1): 2740 LD50, orálně,potkan (mg.kg-1): 200-2000 |
| Subchronická - chronická toxicita (přípravku event. jeho komponent): Pro přípravek nestanovena. Opakované kontakty s kůží mohou způsobit dermatitidy. |
| Dráždivost: pro kůži:Silně leptá. pro oči: Silně leptá. |
| Senzibilizace: Pro přípravek nestanovena. Popsána senzibilizace při slunečním ozáření. |
| Karcinogenita: Pro přípravek nestanovena. |
| Mutagenita: Pro přípravek nestanovena. Teratogenita: Pro přípravek nestanovena. |
| Toxicita pro reprodukci: Pro přípravek nestanovena. |
| Zkušenosti z působení na člověka: Může způsobit nevratné poškození očí (popálení, podráždění záněty). Leptá kůži (vznikají těžké popáleniny a fotosenzibilizace). Při požití je nebezpečí perforace žaludku (projevující se bolestmi v nadbřišku, zvracením). Při inhalaci výparů kyseliny ortofosforečné dochází k silnému dráždění až poleptání horních dýchacích cest (kašel, ztížené dýchání až edém s těžkými poruchami dýchání). Při používání podle návodu a dodržování zásad osobní hygieny nebyly pozorovány nepříznivé účinky na člověka. Narkotické účinky: Nemá. |
| Provedení zkoušek na zvířatech: Přípravek nebyl na zvířatech zkoušen. Je hodnocen konvenční výpočtovou metodou |
| Ekologické informace přípravku (případně složkách přípravku): Akutní toxicita pro vodní organismy komponent: Polyetoxylované alkoholy EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1): 10-100 mg/l IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1): 10-100 mg/l |
| Rozložitelnost: Povrchově aktivní látky jsou v souladu s kritérií biodegradability dle nař. EU 648/2004 |
| Toxicita pro ostatní prostředí: |
| Další údaje: Činnost čisticích zařízení není ovlivněna při vypuštění dostatečně zředěného roztoku a při dodržení přípustné hodnoty pH. |
| Další údaje: Přípravek nesmí v koncentrovaném stavu vniknout do povrchových a spodních vod. |
| Informace o zneškodňování přípravku a obalu: Způsoby zneškodňování přípravku: Postupuje se podle zákona o odpadech a podle jeho prováděcích předpisů o zneškodňování zvláštních/nebezpečných odpadů. |
| Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Kontaminované obaly (nádoby) je třeba zcela vyprázdnit nebo je nutno s nimi zacházet stejně, jako se samotným přípravkem. Vyprázdněné nádoby mohou být po odpovídajícím vyčištění recyklovány. |
| Informace pro přepravu: Pozemní přeprava (ADR/RID): |
| Přípravek Pulirapid není klasifikován jako nebezpečný náklad ve smyslu mezinárodních a národních předpisů o dopravě. |
| Informace o právních předpisech: Klasifikace a označování přípravku podle zákona č. 434/2005 Sb.: Přípravek je ve smyslu zákona č.434/2005 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích na obale, etiketě apod. takto klasifikován a značen: |
| Výstražný symbol nebezpečnosti odpovídající klasifikaci nebezpečného přípravku (grafické, písmenné a slovní vyjádření) Xi Dráždivý |
| Chemický název nebezpečné látky v přípravku, která zapříčiňuje, že je přípravek klasifikován jako nebezpečný, a to podle Seznamu dosud klasifikovaných látek |
| Označení specifické rizikovosti nebezpečného přípravku - čísla a slovní znění přiřazených R-vět R38 Dráždí kůži R41 Nebezpečí vážného poškození očí |
| Pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečným přípravkem - čísla a slovní znění přiřazených S-vět: S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S18 Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte S25 Zamezte styku s očima S37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít S50 Nesměšujte s Candegginou nebo dalšími čistícími prostředky |
| Pokyny pro předlékařskou první pomoc přípravků určených pro prodej v maloobchodě S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení |
| Další informace: Plné znění všech R vět uvedených v bodu 2: R34 Způsobuje poleptání R22 Zdraví škodlivý při požití R38 Dráždí kůži R41 Nebezpečí vážného poškození očí |

Prohlášení:

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.